תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית, סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים), תשס"ה-2004

רבדים בחקיקה

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – אנרגיה – מקורות אנרגיה

תוכן ענינים

| 2 | Go | הגדרות | סעיף 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Go | חובת יעילות אנרגטית מזערית | סעיף 2 |
| 2 | Go | חובת סימון אנרגטי | סעיף 3 |
| 2 | Go | פרטי התווית | סעיף 4 |
| 3 | Go | דירוג אנרגטי A G של המזגן | סעיף 5 |
| 3 | Go | אישור התווית | סעיף 6 |
| 3 | Go | תחילה | סעיף 7 |
| 3 | Go | ביטול | סעיף 8 |
| 3 | Go | הוראות מעבר | סעיף 9 |

תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית, סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים), תשס"ה-2004*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1.	בתקנות אלה –

"דירוג אנרגטי" – רמת היעילות האנרגטית של מזגן לעומת היעילות האנרגטית המזערית כאמור בתקנה 2(א), המבוטאת באותיות הלטיניות G, הנמוכה ביותר, עד A, הגבוהה ביותר;

"התקן" – תקן ישראלי ת"י 994, חלק 1 – מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה, המופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42, תל-אביב, ובמשרדי האגף לניהול משאבי תשתית, משרד התשתיות הלאומיות, רח' יפו 234, ירושלים;

מיום 12.1.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6742 מיום 12.1.2009 עמ' 371

"התקן" – תקן ישראלי ת"י 994, חלק 1 – מזגני אוויר: דרישות בטיחות ופעולה דרישות בטיחות ודרישות פעולה, המופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42, תל-אביב, ובמשרדי האגף לניהול משאבי תשתית, משרד התשתיות הלאומיות, רח' יפו 234, ירושלים;

"מזגן" – מזגן אוויר כמשמעותו בתקן, מסוג חלון או מסוג מפוצל או מסוג מתועל;

"מזגן מסוג חלון" – מזגן המורכב כיחידה אחת, המיועד להתקנה בחלון או בקיר, או מזגן נייד שפיזור האוויר ממנו נעשה ישירות לאזור הממוזג או המחומם;

"מזגן מסוג מפוצל" – מזגן המורכב משתי יחידות או יותר כשיחידה אחת לפחות מצויה מחוץ לאזור הממוזג, ושפיזור האוויר נעשה ישירות לאזור הממוזג או המחומם;

"מזגן מסוג מתועל" – מזגן המורכב מיחידה אחת או יותר שפיזור האוויר לאזורים המקוררים או המחוממים נעשה באמצעות תעלות;

"מזגן מסוג רצפתי" – כל מזגן מסוג מפוצל שאינו עילי;

מיום 14.4.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6666 מיום 14.4.2008 עמ' 853

הוספת הגדרת "מזגן מסוג רצפתי"

"מעבדה מאושרת" – כמשמעותה בסעיף 12 לחוק התקנים, התשי"ג-1953;

"מקדם היעילות (COP)" – כמשמעותו בתקן;

"שיווק מרחוק" – כהגדרתו בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

2.	(א)	לא ייבא אדם, לא ימכור, לא ישווק מזגן ולא יציגו, או אמצעי המדמה אותו, לראווה בחנויות, בתצוגות, בתערוכות ובמקומות כיוצא באלה, אלא אם כן המזגן עומד בדרישות ליעילות אנרגטית, כמפורט בתוספת הראשונה, ובתקופות כאמור בה.

(ב)	בדיקה לקביעת עמידת מזגן בתנאי היעילות האנרגטית, כמפורט בתקנת משנה (א), תיעשה במעבדה מאושרת בלבד, במועדים שנקבעו על פי התקן לביצוע בדיקות, ועל פי כל דין.

(ג)	יצרן או יבואן של המזגן יגיש לממונה את התוצאות של כל בדיקה כאמור בתקנת משנה (ב), בתוך 30 ימים מיום ביצועה, ואם תוצאות הבדיקה מחייבות שינוי בתווית האמורה בתקנה 3, לפי פרטיה שבתקנה 4, יצרף את הצעתו לשינוי.

3.	לא יציג אדם מזגן או תמונה של מזגן, ציור או אמצעי המדמה מזגן, בחנות, בתצוגה, בתערוכה או במקום כיוצא באלה, באינטרנט או בכל אמצעי שיווק אחר, למעט שיווק מרחוק, אלא אם כן הודבקה עליו או הוצגב בסמוך אליו או פרסם לידו, במקום בולט לעין, תווית אנרגיה לפי הדוגמה והמפרט שבתוספת השניה (להלן – התווית), התואמת את האישור האחרון שנתן הממונה לאותו מזגן על פי תקנה 6, ובשיווק מרחוק, למעט באינטרנט – פורסמו ליד תמונת המזגן או תיאורו נתוני ה-COP והדירוג האנרגטי.

4.	הפרטים שיופיעו על התווית לפי תקנה 3 יהיו:

(1)	שם היצרן המקורי;

(2)	שם היבואן;

(3)	דגם המזגן וסוגו;

(4)	דירוג המזגן לפי תקנה 5, על בסיס מקדם היעילות COP שנמדד בקירור;

(5)	צריכת החשמל בשעת עבודה רצופה, בקירור וחימום (בקילו-ווט-שעה);

(6)	מקדם היעילות COP בקירור;

(7)	תפוקת הקור והחום בקילו-ווט;

(8)	סימן תנאי אקלים (T) שהמזגן מיועד לפעול בהם, כמפורט בתקן;

(9)	מקדם היעילות COP המזערי לפי תקנה 2;

(10)	שנת הפקת התווית בתוך הסימן שבפינה הימנית התחתונה של התווית, כפי שצוין בתוספת הראשונה;

(11)	המילים "בתוקף עד ..........." תוך ציון תאריך התוקף לפי התוספת השלישית.

5.	(א)	הממונה יקבע דירוג אנרגטי של מזגן על סמך תוצאות שהוגשו לו לפי תקנה 2(ג), בהתאם לטבלה שבתוספת השלישית.

(ב)	הממונה יעדכן את הדירוג, לפי הטבלה שבתוספת השלישית, או לפי תוצאות של בדיקות נוספות שנערכו על פי תקנה 2(ב).

(ג)	על הצורך לבצע עדכון התוויות יודיע הממונה בשני עיתונים יומיים, לא יאוחר מ-60 ימים לפני מועד כניסת העדכון לתוקף.

6.	הממונה יאשר את התווית, לאחר שביצע את הבדיקה האמורה בתקנה 5, בתוך 15 ימים מיום הגשת המסמכים לפי תקנה 2(ג); ראה הממונה, על סמך תוצאות הבדיקה האמורה בתקנה 5, שאין לאשר את התווית, ישלח הודעה על כך בתוך המועד האמור לעיל, ליצרן או ליבואן אשר הגיש את התווית, בצירוף נימוקיו.

7.	תחילתן של תקנות אלה ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005).

8.	תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית וסימון אנרגטי במזגנים), התשס"א-2000 (להלן – התקנות המקוריות) – בטלות.

9.	על אף האמור בתקנה 7 לעיל, יהיה מותר, עד לא יאוחר מיום 30.4.2005, לשווק ולמכור מזגן אשר אינו עומד בהוראות תקנה 2 לעיל, וזאת בהתקיים שני התנאים המצטברים כדלקמן:

(1)	המזגן עומד בדרישות היעילות המינימלית שבתקנות המקוריות ערב כניסתן של תקנות אלה לתוקף;

(2)	המזגן יוצר או שוחרר מהמכס לא יאוחר מיום 31.12.2004.

והוכחת העמידה בתנאים המפורטים לעיל תהיה על המשווק או על המוכר, לפי הענין.

תוספת ראשונה

(תקנה 2(א))

דרישות ליעילות אנרגטית – תקופות תוקפן

| כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) עד כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) | מפוצל 3.5 ≤ KW | 3.30 |
| --- | --- | --- |
|  | חלון | 2.80 |
| כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) עד ח' בתמוז התשס"ט (30 ביוני 2009) | מפוצל 7 ≤ KW < 3.5 | 3.10 |
|  | מפוצלים עיליים 18 ≤ KW < 7 | 2.90 |
|  | מפוצלים רצפתים 18 ≤ KW < 7 | 2.80 |
|  | מזגנים מתועלים 7 ≤ KW | 2.90 |
|  | מתועלים 7 > KW ≥ 12 | 2.80 |
|  | מתועלים 12 > KW ≥ 18 | 2.70 |
| ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009) עד כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) | מפוצל 3.5 > KW | 3.20 |
|  | מתועל | 3.00 |
| מיום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) | מפוצל | 3.50 |
|  | מתועל | 3.20 |
|  | חלון | 3.50 |

מיום 14.4.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6666 מיום 14.4.2008 עמ' 854

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

סוג המזגן ותפוקתו

תקופת תוקף	ב-KW	COP מזערי

כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005)	מפוצל KW≤7	3.00

עד כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007)	מפוצל 18>KW>7	2.80

מתועל KW≤7	2.90

מתועל 12≥KW>7	2.80

מתועל 18≥KW>12	2.70

חלון	2.60

כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008)	מפוצל	3.20

עד כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010)	מתועל	3.00

חלון	2.80

מיום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011)	מפוצל	3.50

מתועל	3.20

חלון	3.50

מיום 12.1.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6742 מיום 12.1.2009 עמ' 371

| כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) עד כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) | מפוצל 3.5 ≤ KW | 3.30 |
| --- | --- | --- |
|  | חלון | 2.80 |
| כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) עד ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008) עד ח' בתמוז התשס"ט (30 ביוני 2009) | מפוצל 7 ≤ KW < 3.5 | 3.10 |
|  | מפוצלים עיליים 18 ≤ KW < 7 | 2.90 |
|  | מפוצלים רצפתים 18 ≤ KW < 7 | 2.80 |
|  | מזגנים מתועלים 7 ≤ KW | 2.90 |
|  | מתועלים 7 > KW ≥ 12 | 2.80 |
|  | מתועלים 12 > KW ≥ 18 | 2.70 |
| ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009) עד כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) | מפוצל 3.5 > KW | 3.20 |
|  | מתועל | 3.00 |
| מיום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) | מפוצל | 3.50 |
|  | מתועל | 3.20 |
|  | חלון | 3.50 |

תוספת שניה

(תקנה 3)

חלק א': דוגמת התווית

חלק ב': מפרט התווית

יש להשתמש במפתח הצבעים הזה:

CMYK - cyan, magenta, yellow, black

דוגמה – 07X0 = 0% cyan, 70% magenta, 100% yellow, 0% black

תמהיל צבעי החצים מבוטא במונחי CMYK כמפורט לעיל:

A: X0X0

B: 70X0

C: 30X0

D: 00X0

E: 03X0

F: 07X0

G: 0XX0

ממדי התווית

(כל הגדלים הם במילימטרים)

תוספת שלישית

(תקנות 4(11) ו-5)

דירוג אנרגטי A עד G של המזגן

(יש לעגל את תוצאת הבדיקה לערך הקרוב ביותר)

| כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) עד כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) | מפוצל 3.5 ≤ KW | 3.30 | 3.70 | 3.65 | 3.60 | 3.55 | 3.50 | 3.40 | 3.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | חלון | 2.80 | 3.20 | 3.15 | 3.10 | 3.05 | 3.00 | 2.90 | 2.80 |
| כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) עד ח' בתמוז התשס"ט (30 ביוני 2009) | מפוצל 7 ≤ KW < 3.5 | 3.10 | 3.50 | 3.45 | 3.40 | 3.35 | 3.30 | 3.20 | 3.10 |
|  | מפוצלים עיליים 18 ≤ KW < 7 | 2.90 | 3.30 | 3.25 | 3.20 | 3.15 | 3.10 | 3.00 | 2.90 |
|  | מפוצלים רצפתים 18 ≤ KW < 7 | 2.80 | 3.20 | 3.15 | 3.10 | 3.05 | 3.00 | 2.90 | 2.80 |
|  | מזגנים מתועלים 7 ≤ KW | 2.90 | 3.30 | 3.25 | 3.20 | 3.15 | 3.10 | 3.00 | 2.90 |
|  | מתועלים 7 > KW ≥ 12 | 2.80 | 3.20 | 3.15 | 3.10 | 3.05 | 3.00 | 2.90 | 2.80 |
|  | מתועלים 12 > KW ≥ 18 | 2.70 | 3.10 | 3.05 | 3.00 | 2.95 | 2.90 | 2.80 | 2.70 |
| ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009) עד כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) | מפוצל KW < 3.5 | 3.20 | 3.60 | 3.55 | 3.50 | 3.45 | 3.40 | 3.30 | 3.20 |
|  | מתועל | 3.00 | 3.30 | 3.25 | 3.20 | 3.15 | 3.10 | 3.05 | 3.00 |
| מיום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) | מפוצל | 3.50 | 3.80 | 3.75 | 3.70 | 3.65 | 3.60 | 3.55 | 3.50 |
|  | מתועל | 3.20 | 3.60 | 3.55 | 3.50 | 3.45 | 3.40 | 3.30 | 3.20 |
|  | חלון | 3.50 | 3.80 | 3.75 | 3.70 | 3.65 | 3.60 | 3.55 | 3.50 |

מיום 14.4.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6666 מיום 14.4.2008 עמ' 854

החלפת התוספת השלישית

הנוסח הקודם:

COP

תקופת תוקף	סוג המזגן	מזערי	A	B	C	D	E	F	G

ב' בטבת התשס"ה	מפוצל KW≤7	3.00	3.30	3.25	3.20	3.15	3.10	3.05	3.00

(1 בינואר 2005) עד	מפוצל

כ"ב בטבת התשס"ח	18>KW>7	2.80	3.20	3.15	3.10	3.05	3.00	2.90	2.80

(31 בדצמבר 2007)	מתועל KW≤7	2.90	3.30	3.25	3.20	3.15	3.10	3.00	2.90

מתועל

12≥KW>7	2.80	3.20	3.15	3.10	3.05	3.00	2.90	2.80

מתועל

18≥KW>12	2.70	3.10	3.05	3.00	2.95	2.90	2.80	2.70

חלון	2.60	2.90	2.85	2.80	2.75	2.70	2.65	2.60

כ"ג בטבת התשס"ח	מפוצל	3.20	3.60	3.55	3.50	3.45	3.40	3.30	3.20

(1 בינואר 2008) עד	מתועל	3.00	3.30	3.25	3.20	3.15	3.10	3.05	3.00

כ"ד בטבת התשע"א	חלון	2.80	3.20	3.15	3.10	3.05	3.00	2.90	2.80

(31 בדצמבר 2010)

מיום כ"ה בטבת 	מפוצל	3.50	3.80	3.75	3.70	3.65	3.60	3.55	3.50

התשע"א (1 בינואר 	מתועל	3.20	3.60	3.55	3.50	3.45	3.40	3.30	3.20

2011)	חלון	3.50	3.80	3.75	3.70	3.65	3.60	3.55	3.50

מיום 12.1.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6742 מיום 12.1.2009 עמ' 371

| כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) עד כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) | מפוצל 3.5 ≤ KW | 3.30 | 3.70 | 3.65 | 3.60 | 3.55 | 3.50 | 3.40 | 3.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | חלון | 2.80 | 3.20 | 3.15 | 3.10 | 3.05 | 3.00 | 2.90 | 2.80 |
| כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) עד ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008) עד ח' בתמוז התשס"ט (30 ביוני 2009) | מפוצל 7 ≤ KW < 3.5 | 3.10 | 3.50 | 3.45 | 3.40 | 3.35 | 3.30 | 3.20 | 3.10 |
|  | מפוצלים עיליים 18 ≤ KW < 7 | 2.90 | 3.30 | 3.25 | 3.20 | 3.15 | 3.10 | 3.00 | 2.90 |
|  | מפוצלים רצפתים 18 ≤ KW < 7 | 2.80 | 3.20 | 3.15 | 3.10 | 3.05 | 3.00 | 2.90 | 2.80 |
|  | מזגנים מתועלים 7 ≤ KW | 2.90 | 3.30 | 3.25 | 3.20 | 3.15 | 3.10 | 3.00 | 2.90 |
|  | מתועלים 7 > KW ≥ 12 | 2.80 | 3.20 | 3.15 | 3.10 | 3.05 | 3.00 | 2.90 | 2.80 |
|  | מתועלים 12 > KW ≥ 18 | 2.70 | 3.10 | 3.05 | 3.00 | 2.95 | 2.90 | 2.80 | 2.70 |
| ה' טבת התשס"ט (1 בינואר 2009) ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009) עד כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) | מפוצל KW < 3.5 | 3.20 | 3.60 | 3.55 | 3.50 | 3.45 | 3.40 | 3.30 | 3.20 |
|  | מתועל | 3.00 | 3.30 | 3.25 | 3.20 | 3.15 | 3.10 | 3.05 | 3.00 |
| מיום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) | מפוצל | 3.50 | 3.80 | 3.75 | 3.70 | 3.65 | 3.60 | 3.55 | 3.50 |
|  | מתועל | 3.20 | 3.60 | 3.55 | 3.50 | 3.45 | 3.40 | 3.30 | 3.20 |
|  | חלון | 3.50 | 3.80 | 3.75 | 3.70 | 3.65 | 3.60 | 3.55 | 3.50 |

י"ג באלול התשס"ד (30 באוגוסט 2004)

אליעזר זנדברג

שר התשתיות הלאומיות

# Footnotes

* פורסמו ק"ת תשס"ה מס' 6346 מיום 10.11.2004 עמ' 133.

תוקנו ק"ת תשס"ח מס' 6666 מיום 14.4.2008 עמ' 853 – תק' תשס"ח-2008; ר' תקנה 4 לענין הוראת מעבר.

# Text boxes

הגדרות

תק' תשס"ט-2009

תק' תשס"ח-2008

חובת יעילות אנרגטית מזערית

חובת סימון אנרגטי

פרטי התווית

דירוג אנרגטי A-G של המזגן

אישור התווית

תחילה

ביטול

הוראות מעבר

תק' תשס"ח-2008

תק' תשס"ט-2009

תק' תשס"ח-2008

תק' תשס"ט-2009